BY-410

МАГНИТНЫЙ

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

## Важная информация по технике безопасности

Пожалуйста, храните данную инструкцию в безопасном месте как источник справочной информации.

- Прежде чем приступить к сборке и использованию тренажера, прочитайте все инструкции в данном руководстве.	Безопасное и эффективное использование может быть обеспечено только в случае правильной сборки, обслуживания и использования. Ответственность за правильное инструктирование всех пользователей тренажера несет его владелец.

- Перед тем как приступить к тренировкам рекомендуем Вам пройти медицинское обследование, чтобы избежать риска угрозы Вашему здоровью и безопасности, 	особенно если Вы принимаете лекарства, влияющие на сердечный ритм, давление или уровень холестерина.

- Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Неправильное выполнение упражнений или чрезмерная нагрузка может навредить Вашему здоровью.	Необходимо прекратить тренировку, если у Вас появился хоть один из следующих симптомов: Боль,	стесненность в груди, неровное сердцебиение, сильная одышка, слабость, головокружение или тошнота. Если Вы испытали хоть один из этих симптомов, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжать тренировку.

- Не подпускайте детей и животных к тренажеру. Тренажер предназначен только для взрослых.

- Тренажер должен быть установлен на твердой горизонтальной поверхности с защитным покрытием на полу или ковре. В целях безопасности вокруг тренажера должно быть не менее 0,5 м свободного пространства.

- Перед началом использования тренажера проверьте, чтобы все гайки и болты были плотно затянуты.

- Уровень безопасности оборудования должен поддерживаться регулярной проверкой на наличие повреждений и/или износа.

- Всегда используйте оборудование как описано в инструкции. Если Вы обнаружили поврежденные детали во время сборки или проверки оборудования или услышали необычный шум во время использования тренажера, прекратите его использование. Запрещается пользоваться оборудованием до устранения неисправности.

- Всегда занимайтесь в подходящей одежде. Не занимайтесь в просторной одежде,	которая может застрять в оборудовании и ограничить движение.

- Тренажер был протестирован и сертифицирован как EN957 класса H.C.	Подходит только для домашнего использования. Максимальный вес пользователя: 100кг. Скорость не может вызвать поломку оборудования.

- Тренажер не подходит для медицинского использования.

- Нужно осторожно поднимать и переносить оборудование, чтобы не повредить спину.	Всегда правильно поднимайте тренажер и/или прибегайте к помощи.

Список деталей

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер | 1 шт. |
| 2 | Верхний провод компьютера | 1 шт. |
| 3 | Втулка D28 | 10 шт. |
| 4 | Накладка для стойки (передняя) | 1 шт. |
| 5 | Стойка | 1 комплект |
| 6 | Фигурная шайба M8 Ø20*Ø8.2*1.2T | 8 шт. |
| 7 | Болт с шестигранной головкой M8*16 | 4 шт. |
| 8 | Сенсор пульса | 1 комплект |
| 9 | Провод сенсора пульса | 1 комплект |
| 10 | Разъем сенсор пульса | 1 шт. |
| 11 | Саморезный винт M4*25 | 2 шт. |
| 12 | Поролоновая оплетка для неподвижного поручня | 2 шт. |
| 13 | Неподвижный поручень | 1 шт. |
| 14 | Накладка на неподвижный поручень | 1 шт. |
| 15 | Болт с шестигранной головкой M8*30 | 2 шт. |
| 16 | Саморезный винт M4*20 | 10 шт. |
| 17 | Накладка для стойки (задняя) | 1 шт. |
| 18 | Ось крестовины | 1 шт. |
| 19 | Нижний провод компьютера | 1 шт. |
| 20 | Основная рама | 1 комплект |
| 21 | Болт M8*70 | 4 шт. |
| 22 | Передний стабилизатор | 1 шт. |
| 23 | Наконечник переднего стабилизатора | 2 шт. |
| 24 | Задний стабилизатор | 2 шт. |
| 25 | Наконечник заднего стабилизатора | 1 шт. |
| 26 | Колпачковая гайка M8 | 4 шт. |
| 27 | Гайка с буртиком 3/8" | 2 шт. |
| 28 | Плоская шайба M10 | 2 шт. |
| 29 | Подшипник 6001zz | 2 шт. |
| 30 | Маховик Φ260 | 1 шт. |
| 31 | Ось маховика | 1 шт. |
| 32 | Гайка с нейлоновой вставкой M6 | 6 шт. |
| 33 | Плоская шайба Ø18*Ø6.2*1.0 | 15 шт. |
| 34 | Гайка M6 | 2 шт. |
| 35 | Двухсторонний винт Ø6*75 | 1 шт. |
| 36 | Магнитное устройство | 1 комплект |
| 37 | Пружина | 1 шт. |
| 38 | Болт M6*70 | 1 шт. |
| 39 | Крюк пружины | 1 шт. |
| 40 | Пластина фиксации для колеса без привода | 1 шт. |
| 41 | Плоская шайба Ø20*Ø8.2*1.2T | 5 шт. |
| 42 | Фиксатор M8 Ø20*Ø8.2*1.2T | 3 шт. |
| 43 | Болт M8*25L | 1 шт. |
| 44 | Болт M10*40 | 1 шт. |
| 45 | Втулка Φ14*1.5T*6L | 1 шт. |
| 46 | Плоская шайба Ø14*Ø10*1.0T | 2 шт. |
| 47 | Подшипник 6300Z | 2 шт. |
| 48 | Гайка с нейлоновой вставкой M10 | 1 шт. |
| 49 | Круглый винт M5*13 | 2 шт. |
| 50 | Регулятор нагрузки | 1 комплект |
| 51 | Верхний провод нагрузки | 1 шт. |
| 52 | Винт M5*15L | 11 шт. |
| 53 | Сенсор | 1 шт. |
| 54 | Нижний провод нагрузки | 1 шт. |
| 55 | Подшипник 6300ZZ | 2 шт. |
| 56 | Насадка Φ17 | 2 шт. |
| 57 | Магнит | 1 шт. |
| 58 | Приводной ремень Φ260 | 1 шт. |
| 59 | Ось кривошипа | 1 комплект |
| 60 | Болт M6*15 | 4 шт. |
| 61 | Ремень 430J | 1 шт. |
| 62 | Плоская шайба Ø18*Ø5.2*1.0 | 8 шт. |
| 63 | Саморез M5*17 | 8 шт. |
| 64 | Кривошип (левый+правый) | 2 комплекта |
| 65 | Круглая накладка | 2 шт. |
| 66 | Саморез M5*12 | 8 шт. |
| 67 | Пластмассовое изделие для круглой накладки | 10 шт. |
| 68 | Боковая накладка | 2 шт. |
| 69 | Верхняя накладка (левая+правая) | 2 комплекта |
| 70 | Саморез M4*12 | 14 шт. |
| 71 | Ограждение цепи (левое+правое) | 2 комплекта |
| 72 | Винт M5*15 | 8 шт. |
| 73 | Наконечник для поручня | 2 шт. |
| 74 | Поролоновая оплетка для подвижного поручня | 2 шт. |
| 75 | Подвижный поручень | 2 шт. |
| 76 | Болт с шестигранной головкой M8*35 | 4 шт. |
| 77 | Пружинная шайба Ø17*Ø10.2*2.0T | 2 шт. |
| 78 | Болт с шестигранной головкой M10*25 | 2 шт. |
| 79 | Шайба Ø25*Ø17*0.5T | 4 шт. |
| 80 | Накладка для подвижного поручня (передняя) | 2 шт. |
| 81 | Накладка для подвижного поручня (задняя) | 2 шт. |
| 82 | Опора подвижного поручня (правая+левая) | 2 комплекта |
| 83 | Болт с шестигранной головкой M8*25 | 4 шт. |
| 84 | Накладка на педаль (правая+левая) | 2 комплекта |
| 85 | Втулка | 4 шт. |
| 86 | Ось передней педали | 2 шт. |
| 87 | Винт M6*15 | 8 шт. |
| 88 | Педаль (правая+левая) | 2 шт. |
| 89 | Опора педали | 2 комплекта |
| 90 | Накладка на универсальную ось (верхняя) | 2 шт. |
| 91 | Накладка на универсальную ось (нижняя) | 2 шт. |
| 92 | Болт с шестигранной головкой M8*50 | 2 шт. |
| 93 | Универсальное соединение | 2 комплекта |
| 94 | Шайба Ø28*Ø8.2*1.5T | 2 шт. |
| 95 | Передняя накладка | 1 шт. |
| 96 | Саморез M5*25 | 7 шт. |
| 98 | Шайба D Ø28*Ø16*4.5T | 2 шт. |
| 99 | Пружинная шайба M8 | 6 шт. |
| 100 | Шайба D Ø28*Ø16*2.0T | 2 шт. |
| 101 | Шайба Ø28*Ø16*2.0T | 2 шт. |

.0

Шаг 1

Присоедините передний стабилизатор (22) к основной раме (20) двумя комплектами болтов M8*70 (21), шайб Ø20*Ø8.2*1.2T M8 (6) и колпачковых гаек M8.

Присоедините задний стабилизатор (22) к основной раме (20) двумя комплектами болтов M8*70 (21), шайб Ø20*Ø8.2*1.2T M8 (6) и колпачковых гаек M8.

Шаг 2

Вставьте стойку (5) в переднюю накладку (95).

Соедините верхний компьютерный провод (2) с нижним компьютерным проводом (19).

Присоедините стойку (5) к основной раме тремя комплектами шайб Ø20*Ø8.2*1.2T M8 (6) и шестигранных болтов M8*16 (7).

Шаг 3

Присоедините педаль (88) к опоре педали (89) четырьмя комплектами плоских шайб Ø18*Ø6.2*1.0 (33) и винтов M6*15 (87).

Шаг 4

- Вставьте ось крестовины (18) в стойку (5).

- Присоедините опору подвижного поручня (82лев.+82прав.) к оси крестовины шайбой D Ø28*Ø16*4.5T (98), плоской шайбой (101), пружинной шайбой (77), шайбой Ø25*Ø17*0.5T (79) и шестигранным болтом M10*25 (78) с каждой стороны.

- Присоедините опору педали (89лев.+89прав.) к основной раме шайбой Ø28*Ø8.2*1.5T (94), шайбой Ø25*Ø17*0.5T (79), пружинной шайбой M8 (99), шестигранным болтом M8*20 (83) и шайбой D Ø28*Ø16*2.0T (100) с каждой стороны.

Шаг 5

- Прикрепите накладки на педаль (84 лев.+84 прав.) к соединению двумя комплектами винтов M5*15L (52) с каждой стороны.

- Прикрепите верхнюю накладку на универсальную ось (90) и нижнюю накладку на универсальную ось (91) к опоре педали (89) тремя комплектами винтов M4*20 (16).

Шаг 6

Вставьте подвижные поручни (75) и закрепите двумя комплектами шестигранных болтов M8*35 с каждой стороны.

Шаг 7

Прикрепите переднюю накладку (80) и заднюю накладку подвижного поручня (81) к соединению подвижного поручня и опоры поручня (82лев.+82прав.) 4 комплектами винтов M4*12 и M5*15 с каждой стороны, как показано на рисунке.

Шаг 8

- Прикрепите неподвижный поручень (13) к стойке (5) 2 комплектами шестигранных болтов M8*30, сверху прикрепите накладку неподвижного поручня (14).

- Присоедините компьютер (1) к верхнему компьютерному проводу (2) и закрепите компьютер винтами, которые уже вставлены с задней стороны компьютера.

- Вставьте разъем сенсора пульса (10) в компьютер сзади (1).

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ТРЕНИРОВКЕ

Тренируясь на тренажере, Вы улучшите свою физическую форму, повысите тонус мышц и в совокупности с диетой, контролирующей количество употребляемых калорий, снизите свой вес.

- Фаза разминки

Разминка усиливает кровообращение по всему телу и настраивает мышцы на правильную работу. Разминка также снижает риск мышечных спазмов и травм. Перед тренировкой рекомендуется сделать несколько упражнений на растяжку, как показано ниже. Каждое упражнение на растяжку должно длиться около 30 сек., делайте растяжку плавно и постепенно, не выполняйте упражнение, если испытываете боль.

- Фаза тренировки

Это тот этап, на котором надо приложить усилия. В результате регулярных тренировок мышцы Ваших ног станут более гибкими. Тренируйтесь в индивидуальном ритме, но не забывайте, что темп должен быть равномерным на протяжении всей тренировки. Нагрузка должна быть достаточной для того, чтобы Ваш пульс повысился до уровня, выделенного на следующем графике.

Этот этап должен длиться не менее 12 мин., хотя многие начинают с 15-20 мин.

3. Фаза восстановления

На этом этапе сердечно-сосудистая система возвращается в нормальный ритм, мышцы расслабляются. Эта серия упражнений снижения темпа продолжается примерно 5 мин. Затем снова выполняются упражнения на растяжку. Не забывайте, что растяжку нужно выполнять плавно и постепенно. В процессе регулярных тренировок Ваши мышцы будут привыкать к нагрузкам, поэтому необходимо увеличивать нагрузку и продолжительность тренировок. Рекомендуется тренироваться три раза в неделю, по возможности через равные промежутки времени.

4. Устранение неисправностей

1. Если на экране компьютера не высвечиваются цифры, проверьте все соединения.

##### ТРЕНИРОВКА МЫШЦ

Для тренировки мышц на Вашем тренажере необходимо настроить достаточно высокий уровень сопротивления. Это даст хорошую нагрузку мышцам Ваших ног и не позволит тренироваться слишком долго. Если Вы также пытаетесь улучшить свою спортивную форму, Вам необходимо изменить программу тренировки.  Тренируйтесь на нормальном режиме во время разминки и фазы восстановления, но к концу фазы тренировки увеличьте нагрузку, чтобы лучше проработать мышцы ног. Вам придется сократить скорость, чтобы поддерживать пульс на целевом уровне.

# СЖИГАНИЕ ЖИРА

Важным фактором здесьявляется количество затрачиваемых Вами усилий. Чем дольше и интенсивнее Вы тренируетесь, тем больше калорий сжигается. По эффективности это то же, что если бы Вы тренировались для улучшения своей спортивной формы, разница лишь в поставленной цели.

###### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Высота сидения может изменяться с помощью нажатия на регулировочную ручку и поднятия или опускания сидения. В стойке сидения имеется 7 отверстий для установки его на различную высоту. Выбрав нужную высоту установите ручку и закрепите. Регулятор нагрузки позволяет изменить уровень сопротивления педалей. При высоком уровне сопротивления крутить педали тяжелее, чем при низком уровне сопротивления. Для достижения лучших результатов контролируйте уровень сопротивления во время тренировки на тренажере.

English Manual

Описание тренировочного компьютера

Что необходимо знать перед началом тренировки

- User Data (Данные пользователя):

Введите свои личные данные до начала тренировки. Нажмите клавишу BODY FAT (ТЕЛО), чтобы ввести данные о своем поле, возрасте, росте и весе. Данные будут сохраняться в компьютере, если батарейки не будут из него извлечены.

- SLEEP MODE (СПЯЩИЙ РЕЖИМ):

Монитор переходит в спящий режим, если клавиши не нажимаются в течение 4 мин.

Функции и характеристики:

- CLOCK (ЧАСЫ): Показывает текущее время в часах, минутах и секундах.

- ALARM (БУДИЛЬНИК): Вы можете установить будильник или таймер на компьютере, и он будет подавать сигнал в течение 20 сек. в установленное время.

- TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА): Показывает текущую температуру.

- TIME (ВРЕМЯ): Показывает продолжительность тренировки в минутах и секундах. Ваш компьютер будет автоматически считать от 0:00 до 99:59 с интервалом в секунду. Вы можете также запрограммировать продолжительность тренировки от 0:00 до 99:59, используя клавиши UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ). Когда отсчет дойдет до 0:00, компьютер начнет подавать звуковой сигнал и перейдет к начальной установке времени, оповещая Вас о завершении тренировки.

- SPEED (СКОРОСТЬ): Показывает текущее значение скорости тренировки в КМ/МИЛЬ в час.

- DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ): Показывает пройденную дистанцию во время каждой тренировки (до 99,9 КМ/МИЛЬ).

- CALORIES (КАЛОРИИ): Ваш компьютер рассчитывает суммарное количество калорий, сожженных в текущий момент времени тренировки.

- PULSE (ПУЛЬС): Компьютер показывает частоту Вашего пульса (в ударах в минуту) во время тренировки.

- RPM (ОБОРОТЫ В МИНУТУ): Частота вращения педалей

Функции клавиш:

На консоли имеется 6 клавиш со следующими функциями:

- Клавиша UP (ВВЕРХ):  В режиме настройки, нажимайте клавишу, чтобы увеличить значения Времени, Калорий, Возраста, Веса, Роста и т. д. и выбрать Пол. В режиме CLOCK (ЧАСЫ) Вы можете установить часы и будильник с помощью этой клавиши.

- Клавиша DOWN (ВНИЗ):  В режиме настройки, нажимайте клавишу, чтобы уменьшить значения Времени, Калорий, Возраста, Веса, Роста и т. д. и выбрать Пол. В режиме CLOCK (ЧАСЫ) Вы можете установить часы и будильник с помощью этой клавиши.

Примечание: В режиме настройки удерживайте клавиши UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) вместе более 2 сек., чтобы сбросить все настройки или установить значения по умолчанию.

- Клавиша ENTER/RESET (ВВОД/СБРОС): а. Нажмите на клавишу, чтобы сохранить установленные данные.

б. В режиме остановки при удержании данной клавиши более 2 сек. компьютер перезагрузится.

- Клавиша BODY FAT (ТЕЛО): Нажмите клавишу, чтобы ввести свои личные данные до измерения процентного отношения жировой ткани.

- Клавиша MEASURE (ИЗМЕРЕНИЕ): Нажмите эту клавишу, чтобы вычислить значение процентного отношения жировой ткани, полноты тела и уровня метаболизма.

  - FAT % (ЖИР %): Показывает процентное отношение жировой ткани после измерения.

  - BMI (ИНДЕКС ПОЛНОТЫ ТЕЛА): Индекс полноты тела вычисляется по показателям роста и веса для взрослых мужчин и женщин.

  - BMR (УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИЗМА): Уровень метаболизма показывает количество калорий, необходимых Вашему телу для нормального функционирования. Это не относится к выполнению какой-либо деятельности, это количество энергии, необходимое для поддержания нормального пульса, дыхания и температуры тела. Это показатель уровня метаболизма тела в состоянии покоя (не во сне) при комнатной температуре.

- Клавиша PULSE RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА): Нажмите клавишу, чтобы активировать функцию восстановления пульса.

F=1.0   обозначает ПРЕВОСХОДНЫЙ

1.0＜F＜2.0 обозначает ОТЛИЧНЫЙ

2.0≦F≦2.9 обозначает ХОРОШИЙ

3.0≦F≦3.9 обозначает СРЕДНИЙ

4.0≦F≦5.9 обозначает НИЖЕ СРЕДНЕГО

F=6.0  обозначает ПЛОХОЙ

Сообщение об ошибке:

Err (Ошибка):  Когда компьютер измеряет функции процентного отношения жира и восстановления пульса, при отсутствии сигнала пульса на дисплее появится Err (Ошибка). Нажмите на любую клавишу, чтобы сообщение об ошибке исчезло.

Замена батареек:

Снимите крышку с обратной стороны компьютера и замените батарейки как показано на рис.:

# Text boxes

внешние мышцы бедер

наклоны вперед

наклоны в стороны

икроножные мышцы и ахилловы сухожилия

внутренние мышцы бедер

Целевая зона

восстановление

макс.

Пульс

возраст