TF – 2001B

МАГНИТНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧЕРТЕЖ ТРЕНАЖЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Перечень деталей

| № | Наименование | Кол-во | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная рама | 1 | 37 | Крышка педали | 2 |
| 2 (лев/прав) | Стержни левой и правой стоек | 1/1 | 38 | Регулятор натяжения | 1 |
| 3 | Передний стабилизатор | 1 | 39 | Плоская шайба φ5 | 7 |
| 4a/b | Крышка левой рукоятки | 1 пара | 40 | Винт с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) | 1 |
| 5a/b | Крышка правой рукоятки | 1 пара | 41 | Верхняя крышка | 1 |
| 6 | Рукоятки | 2 | 42 | Ось заднего и переднего роликов | 1 |
| 7 | Неразъемный руль | 1 | 43 | Пластиковая плоская шайба φ12 | 4 |
| 8 | Компьютер | 1 | 44 | Инерционное колесо (передний вращающийся барабан) | 1 |
| 9 | Окантовка | 2 | 45 | Плоская шайба φ8 | 1 |
| 10 | Беговое полотно | 1 | 46 | Магнитная доска | 1 |
| 11 | Доска под беговое полотно | 1 | 47 | Квадратный магнитный блок | 4 |
| 12 | Плоская шайба | 2 | 48 | Заглушка трубы с квадратным сечением | 2 |
| 13 | Винт с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) | 2 | 49 | Винт с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) М6х16 | 2 |
| 14 | Пенорезиновая мягкая накладка | 2 | 50 | Плоская шайба φ6 | 12 |
| 15 | Винт с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) М5х12 | 8 | 51 | Саморез с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) ST3x10 | 2 |
| 16 | Саморез с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) ST4x12 | 8 | 52 | Провод датчика | 1 |
| 17 | Заглушка трубы с круглым сечением | 2 | 53 | Зигзагообразный блок | 1 |
| 18 | Накладка на руль | 2 | 54 | Встроенный фиксирующий блок из пластика на клейкой основе | 1 |
| 19 | Бутылка | 1 | 55 | Пластинки для неподвижной установки доски под полотно | 2 |
| 20 | Винт с плоской шестигранной головкой М8х20 | 5 | 56 | Конусный винт с крестообразным шлицем | 20 |
| 21 | Пружина сжатия | 1 | 57 | Прокладка АБС | 6 |
| 22 | Датчик пульса | 2 | 58 | Винт с крестообразным шлицем М6х38 | 8 |
| 23 | Провод датчика пульса | 2 | 59 | Гайка с нейлоновой вставкой М6 | 8 |
| 24 | Соединительный провод к датчику | 1 | 60 | Резиновая прокладка | 2 |
| 25 | Соединительный провод к датчику | 1 | 61 | Задний вращающийся барабан | 1 |
| 26 | Штифт | 1 | 62 | Ось заднего барабана | 1 |
| 27 | Плоская шайба | 2 | 63 | Винт с плоской шестигранной головкой М6х55 | 2 |
| 28 | Винт с плоской шестигранной головкой М10х80 | 2 | 64 | Прокладка из этиленвинилацетата | 2 |
| 29 | Регулирующий винт | 1 | 65(лев/прав) | Левый и правый регулировочные элементы | 1/1 |
| 30 | Винт с плоской шестигранной головкой М10х20 | 4 | 66 | Саморез с плоской головкой ST4.2x13 | 4 |
| 31 | Шайба выпуклая φ10 | 4 | 67 | Задний вращающийся барабан | 1 |
| 32 | Прокладка нижней опоры | 4 | 68 | Заглушка | 2 |
| 33 | Саморез с плоской цилиндрической головкой (с крестообразным шлицем) ST4.2x19 | 6 | 69 | Резиновая прокладка | 4 |
| 34 | Винт с плоской шестигранной головкой М8х45 | 2 | 70 | Регулировочный болт | 1 |
| 35 | Вращающееся колесо нижней опоры | 2 | 71 | Кожух фиксирующих винтов основной рамы | 2 |
| 36 | Гайка с нейлоновой вставкой М8 | 2 |  |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# Шаг 1

Закрепите левый и правый стержни стоек (2 лев/прав) к переднему стабилизатору (3) при помощи винта с плоской шестигранной головкой (30) и выпуклой шайбы (31).

# Шаг 2

Скрепите главную раму (1) и стержни (2 лев/прав) стоек при помощи винта с плоской шестигранной головкой (28), плоской шайбы (27) и кожуха(71).

# Шаг 3

- Проведите соединительный провод от датчика (24) через отверстие на правой рукоятке снизу (6);

- Подключите датчик пульса (22) к проводу (23), находящемуся на руле (6) с двух сторон, затем закрепите рукоятки (6) к неразъемному рулю (7) при помощи винта с плоской цилиндрической головкой и крестообразным шлицем (15).

# Шаг 4

- Соедините провод датчика (24) и провод датчика (25), затем закрепите рукоятки (6) к стержням левой и правой стоек (2 лев/прав) при помощи винта с плоской шестигранной головкой (20).

- К стержням (2 лев/прав) левой и правой стоек прикрепите крышки для рукояток (4a/b, 5a/b) при помощи самореза с плоской головкой и крестообразным шлицем (16).

# Шаг 5

- Установите компьютер (8) на руль (7) и закрепите при помощи винта с крестообразным шлицем (13) и плоской шайбы (12); затем провод (24) и провод датчика пульса (23) соедините с проводом от компьютера (8).

- Установите бутылочку (19) на ее место, указанное на компьютере (8).

# Шаг 6

- Поднимите главную раму (1), прикрепите ее к стержню левой стойки (2 лев.) при помощи штифта (26).

- Прикрепите зигзагообразный блок (53) к главной раме (1) при помощи винта с плоской головкой и крестообразным шлицем (49) и плоской шайбы (50).

- Закрепите магнитную доску (46) на главной раме (1) при помощи винта с плоской шестигранной головкой (20) и плоской шайбы (45).

- Установите пружину сжатия (21) между магнитной доской (46) и зигзагообразным блоком (53).

Затем протяните провод регулятора нагрузки через пружину по магнитной доске и зафиксируйте его в зигзагообразном блоке (53).

# Шаг 7

- Вытащите штифт (26), опустите главную раму (1) и зафиксируйте ее при помощи регулирующего винта (29);

- Соедините провод датчика (52) и соединительный провод датчика (25).

Примечание: Если при занятии беговое полотно установлено неверно, Вы можете отрегулировать винты на задней раме при помощи инструмента с шестигранными углублениями, как показано на рисунке ниже.